ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Крымского городского поселения Крымского района

на 2017-2033 годы

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета Крымского городского поселения Крымского района от 09.11.2017 № 232 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Крымского городского поселения Крымского района

на 2017-2033 годы

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт…………………………………………………………………………..…………….... 5

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры………………………………………………………………….……………...8

1.1 Анализ положения Крымского городского поселения Крымского района в структуре пространственной организации Краснодарского края…………………………….…….……8

1.2 Социально-экономическая характеристика Крымского городского поселения Крымского района, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса………………………………………………………………….…………………….…...8

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта…………………………………………………..….....9

1.4. Характеристика сети дорог Крымского городского поселения Крымского района, параметра дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог……………………………………………………………………12

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)………………………………. ….....14

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока…………………..……………………………………………………….…..15

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения ……………..16

1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств………………………………………………………………..16

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения ……………….…………..……….16

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения………………………………..…17

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Крымского городского поселения Крымского района……………………………………………………………………………………….…..17

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Крымского городского поселения Крымского района……………………………………………………………………………………….…..19

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры………………….…………19

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Крымского городского поселения Крымского района…………………………..……………………………………………………………….21

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения…….21

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения………………………..………………………………………………………………22

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта……………...25

2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения…………………….………………….…..26

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения………..…….…30

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения………………..…………….31

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения……………………………………………………………………31

Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта……………………………………………………………….………………………...33

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)……………………………………………………………………….………………. 34

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта……………………………………………………………………………..……..…34

4.2. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта………………..……………………………………………………………………..36

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения…………………………………………………………………………………..36

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств………………………………………………..37

4.5. Мероприятия по развитию сети дорог поселения…………………………..……….…..37

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры………………..……………………………………………………………....39

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры………………………………………………..………………………………44

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Крымского городского поселения Крымского района……………………………………………………………………………………………46

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Крымского городского поселения Крымского района на 2017-2033 годы»

| Наименование программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Крымского городского поселения Крымского района на 2017-2033 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; -Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; -Генеральный план Крымского городского поселения Крымского района Краснодарского края; -Устав Крымского городского поселения Крымского района |
| Заказчик программы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района Юридический адрес: 353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Карла Либкнехта, д. 35 Почтовый адрес: 353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Демьяна Бедного, 16 |
| Разработчик программы | ООО «Градпроект» Юридический и почтовый адрес: 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, дом 356. |
| Цель программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Крымского городского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения, развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям |
| Задачи программы | 1.Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Крымского городского поселения; 2.Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 3.Улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения - 0 %; -доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП - 0 единиц на 1 тыс. автотранспортных средств; - протяженность линий общественного пассажирского транспорта 250 км; - оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта - 102 шт.; - протяженность улично-дорожной сети – 250 км; - протяженность тротуаров – 250 км; - количество объектов придорожного сервиса -11 комплексов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2017-33 годы, в 2 этапа: 1 этап – с 2017 по 2021 годы 2 этап – с 2022 по 2033 годы |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | -инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства; -комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров; -капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы; -размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов; -оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта; -создание инфраструктуры автосервиса |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2033 годов составляет 1150400 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 35400 тыс. рублей; 2018 год – 50000 тыс. рублей; 2019 год –57000 тыс. рублей; 2020 год – 59000 тыс. рублей; 2021 год – 61000 тыс. рублей; 2022-2033 – 888000 тыс. рублей. Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджета Крымского городского поселения Крымского района и внебюджетных источников. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение целей предоставления качественных транспортных услуг населению Крымского городского поселения Крымского района |
| Система контроля за исполнением Программы | Совет депутатов Крымского городского поселения Крымского района. |
| Основные исполнители Программы | -администрация муниципального образования Крымский район (в рамках своих полномочий); -администрация Крымского городского поселения Крымского района (в рамках своих полномочий); -физические и юридические лица, заинтересованные в реализации мероприятий Программы. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1. Анализ положения Крымского городского поселения Крымского района в структуре пространственной организации

Краснодарского края

Крымское городское поселение расположено в центральной части муниципального образования Крымский район.

Городское поселение имеет смежные границы:

- на севере – с Южным сельским поселением;

- на юге – с Нижнебаканским сельским поселением;

- на юго-востоке – с Пригородным сельским поселением;

- на северо-востоке – с Мерчанским сельским поселением;

- на западе –  с Молдаванским сельским поселением.

Границы городского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края  № 749-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Крымский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 14 июля 2004 года.

В состав Крымского городского поселения входят: город Крымск – административный центр поселения и района, и хутор Верхнеадагум.

Расстояние до ближайшего аэропорта – 70 км (г. Анапа), до ближайшего морского порта – 45 км (г. Новороссийск).

1.2. Социально-экономическая характеристика Крымского городского поселения Крымского района, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения,

включая деятельность в сфере транспорта,

оценку транспортного спроса

Численность населения Крымского городского поселения Крымского района на 2017 год составляет 57446 человек. Численность населения, занятого в экономике – 33900 человек.

Производственные территории г. Крымска представляют собой комплекс объектов промышленного, коммунально-складского, инженерно-транспортного назначения, режимного характера  и других объектов смешанных хозяйственно-производственных функций.

Планировочно производственные территории представлены промышленными районами и отдельно стоящими предприятиями.

Всего в границах города прослеживается 2 промышленных района и 2 группы планировочно разрозненных предприятий: Восточный промышленный район, Южный промышленный район, Северо-западная группа предприятий,  Северо-восточная группа предприятий.

Город Крымск проектируется как крупный промышленный центр, ориентированный на высокие технологии и профессиональность населения.

Генеральным планом намечена реорганизация территории промышленной зоны с преимущественной реконструкцией существующих предприятий, развитием транспортной инфраструктуры связывающей промышленные предприятия с жилыми районами и внешними дорогами. Создается четкий планировочный каркас улично-дорожной сети, в котором все улицы строго дифференцированы по назначению. Предусматривается создание на перспективу промышленной автодороги, обеспечивающей вывод автотранспорта восточной промзоны из селитебной зоны.

Одним из приоритетных направлений экономики Крымского городского поселения, на основе использования транзитного положения территории при высоком уровне транспортной инфраструктуры, является развитие логистики (строительство оптовых и перевалочных баз, транспортно-логистических центров, логистических парков),  в целях транспортно-складского обслуживания ведения бизнеса.

Пилотным проектом в данной сфере является строительство логистического терминала с возможностью оказания услуг по хранению и перевалке грузов для обслуживания существующей промышленной зоны и потенциальных промышленных и торгово-сервисных объектов.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Важную роль в формировании транспортного узла г. Крымска играет особое геополитическое, экономическое, военно-стратегическое значение всего Краснодарского края для Российской Федерации.

По прогнозу до 2030 года в регионе ожидается рост объектов грузо – и пассажироперевозок на 4-5% в год, что связано с темпами роста объемов производства и повышением роли края в обеспечении транспортных перевозок. Рост грузоперевозок связан в первую очередь со строительством новых портово-терминальных комплексов на Таманском полуострове и дальнейшем развитии Новороссийского, Темрюкских и Туапсинского морских портов.

Формирование Крымского транспортного узла обусловлено особенностями хозяйственного комплекса города, отраслевой и территориальной структурой производства, местом города в краевом разделении труда, его географическом положении. Именно в Крымском транспортном узле, расположенном в Крымском городском поселении, пересекаются транспортные потоки, направляющиеся на Таманский полуостров, в Новороссийский и Туапсинский порты.

Административный центр муниципального образования г. Крымск является важным транспортным узлом не только районного, но и общекраевого значения.

Железнодорожный транспорт

Город Крымск является крупной узловой железнодорожной станцией в системе Северо-Кавказской железной дороги. На территории района и Крымского городского поселения строительство, капитальный ремонт, модернизацию, реконструкцию и гарантийное обслуживание имеющихся железных дорог и мостов, а также оказания услуг по перевозке пассажиров и грузов осуществляют следующие организации:

- Мостопоезд-835;

- Опорный центр по управлению железнодорожными перевозками;

- Дистанция сигнализация связи;

- Локомотивное депо;

- Вагоноремонтное депо, филиал №4 ОАО «Трансэлектромонтаж» и др.

По территории района проходят четыре железнодорожные ветки: Краснодар – Новороссийск, Крымская – Кавказ, Крымская – Грушевая, Крымская – Тимашевская.

Железнодорожная станция Крымская, расположенная в Крымском городском поселении, может принимать и отправлять поезда по следующим направлениям: Краснодар, Новороссийск, Анапа, Порт-Кавказ, Ростов-на-Дону, Москва, Санкт-Петербург, города Сибири, Дальнего Востока и др.

Интенсивность движения на данных участках (среднесуточная):

Таблица 1

| Направление | Заложено графиком движения поездов | Фактическая грузовых поездов |
| --- | --- | --- |
|  | Пассажирские + пригородные | Грузовые |  |
| Крымская – Тимашевская | до 9 км 25+1, далее 15 пассажирских | до 9 км 33 пары, далее 24 пары | 18 пар |
| Крымская – Кавказ | до 9 км 25+1, далее 20+1 | до 9 км 33 пары, далее 9 пар | 5 пар |
| Крымская – Новороссийск | 15+4 пары | 32 пары | 29+38 поездов |

Грузооборот на Крымском участке за 2008 год составлял  1159,2 тыс.т, в том числе ст. Крымская – 309,6 тыс.т (род груза: автомобили, химикаты, сода, строительные материалы, сланец, метизы, черный лом, сельхоз. сельхозмашины, промсырье, формовочные материалы, лесные грузы, продовольственные товары, товары народного потребления).

Пассажиропоток на Крымском участке за 2008 год составлял 250098 чел., в том числе ст. Крымская – 211045 чел.

Развитие железных дорог в границах Крымского района обусловлено потребностями формирования и развития на территории региона системы транспортных коридоров и освоение перспективных потоков транзитных грузов и растущего пассажиропотока. Железнодорожный транспорт играет основную роль в доставке отдыхающих на курорты Черноморского и Азовского побережья из самых отдаленных районов страны. По железной дороге прибывают продовольственные и промышленные товары для населения и отдыхающих, значительный объем строительных материалов.

Особую значимость железные дороги в Крымском районе приобретут с увеличением перспективным грузопотоков, вызванных строительством нового порта Тамань в районе Железного Рога (с примыканием подъездного ж.д. пути к станции Вышестеблиевская) и развитием портов  Кавказ и Темрюк.

Конфигурация реконструируемых железных дорог и расположенные на них станции, их мощность в значительной степени определят направление автомобильных перевозок и будут влиять на их объем.

Речной транспорт

На реке Адагум в районе города Крымск не предполагается наличие речного транспорта в общей системе из-за не судоходности реки.

Автомобильный транспорт

В Крымском транспортном узле пересекаются автомобильные дороги Краснодарского края и России.

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения:

- г. Крымск – с. Джигинка (III категория);

- г. Славянск-на-Кубани – г. Крымск (II категория);

- г. Крымск – х. Аккерменка (IV категория);

- г. Крымск – х. Черноморский (IV категория).

По южной границе муниципального образования Крымское городское поселение приходит одна из важнейших автомобильных дорог федерального значения г.Краснодар–г.Новороссийск, которая обеспечивает связь административного центра района г. Крымска с административным центром края г. Краснодар, а так же является одной из главных транспортных артерий по которой осуществляется пропуск транспортных грузопотоков от морского порта г. Новороссийск.

Велико значение федеральной дороги в обслуживании не только региональных, но и международных транспортных связей субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного округа, внешних связей края с центральными областями. Автомобильная дорога «Краснодар – Новороссийск» является частью одного из вариантов коридора Север - Юг, по которому следуют большие транзитные грузо- и пассажиропотоки к крупнейшему порту на Черном море – Новороссийску и юго-западной части курортной зоны Черноморского побережья.

От г. Крымска основные региональные дороги расходятся по радиальному направлению в северном, западном и юго-западном направлениях:

- г. Славянск-на-Кубани – г. Крымск;

- г. Крымск – с. Джигинка;

- г. Крымск – х. Аккерменка.

Региональная автомобильная дорога г.Славянск-на-Кубани–г.Крымск обеспечивает удобный выход северных районов Краснодарского края в Крым и на Черноморское побережье Кавказа. Параллельно дороге проходит железнодорожная линия Тимашевская-Крымская, влияющая на грузонапряженность автомобильной дороги.

Региональная дорога г. Крымск – с. Джигинка является связующим маршрутом между федеральными дорогами Краснодар – Новороссийск и Новороссийск – Керченский пролив, является «дублером» автомобильной дороги Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница  Ставропольского края, осуществляет транспортную связь промышленных и сельскохозяйственных предприятий городов Краснодар, Анапа, Новороссийск, Крымск и связывает эти населенные пункты с портами Темрюк и Кавказ. По дороге осуществляется высокая интенсивность грузового движения (до 32%). Наибольшая интенсивность движения наблюдается в летний период.

Автомобильная дорога г. Крымск – х. Аккерменка межмуниципального значения проложена параллельно дороге г. Крымск – с. Джигинка. Эти дороги связаны рядом меридиальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты и образующих радиально-кольцевую схему сети дорог Крымского района.

1.4. Характеристика сети дорог Крымского городского поселения Крымского района, параметра дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Интенсивность движения по федеральной дороге согласно учета движения, проведенного Северокавказским филиалом ОАО «ГИПРОДОРНИИ», с распределением по видам автотранспортных средств приведена в таблице 2.

Интенсивность движения по дороге федерального значения

Таблица 2

| Номер (код) дороги | Наименование дороги, участка | Среднегодовая суточная интенсивность движения по федеральным автомобильным дорогам за (2006 год) по данным СКФ ОАО ГипродорНИИ авт/сут по данным ДЭС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | грузовые | легковые | автобусы |
| А-146 | «Краснодар-Новороссийск» |  |  |  |  |
|  | км 54+000 перед Ильским | 17800 13700 | 4200 2600 | 12300 10600 | 1300 500 |
|  | км 98+000 (Абинск) | 8650 11600 | 3200 1950 | 5050 9450 | 400 200 |

По данным Упрдор«Кубань» среднегодовые показатели интенсивности автомобильного транспорта на автомобильной дороге «Краснодар – Новороссийск» на участке км 54+000 – км 141+416 на 2008 год уже составили 12810 авт/сут,  что соответствует 17183 авт/сут, среднегодовому показателю интенсивности транспортных средств приведенных к легковому транспорту.

Предполагается, что значительно возрастает мобильность населения за счет массового использования личных автомобилей. Ожидаемая среднегодовая суточная интенсивность движения автотранспортных средств на основных региональных дорогах Крымского транспортного узла приведена в таблице 3.

Прогнозируемая среднегодовая суточная интенсивность движения

Таблица 3

| Наименование дорог | Среднегодовая суточная интенсивность движения, авт/сутки. |
| --- | --- |
|  | Приведенная к легковому автомобилю, авт/сутки. |
|  | 2009 г. | Существующая категория | 2033 г. | Проектируемая категория |
| 1. Славянск-на-Кубани – г. Крымск | 7501 11342 | II | 13500 20415 | I |
| 2. г. Крымск – с. Джигинка | 8480 12528 | III-II | 15260 22550 | I |

Улично–дорожная сеть

Основные общегородские магистрали:

- ул. Луначарского;

- ул. Комарова – Синева – Маршала Гречко;

- ул. Коммунистическая;

- Ул. Маршала Жукова – Кирова.

Магистральные улицы общегородского значения имеют выход на внешние дороги.

Общегородские магистрали обеспечивают связь между жилыми районами и основными местами приложения труда и предназначены для пропуска легкового автотранспорта, маршрутов автобуса и на некоторых участках – грузового обслуживающего транспорта.

Генеральным планом предусмотрено положение магистральной улицы общегородского значения, соединяющей проектируемый восточный и южный районы города с пересечением существующей автомобильной дороги г. Краснодар – г. Новороссийск в разном уровне. Примыкание Западного обхода к уличной сети города Крымска в южной части города требует устройства специальной улицы въезда, примыкающей внешний транспортный поток.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

Все возрастающая интенсивность движения на автомобильных дорогах обеспечивается так же ростом численности автомобильного парка.

Динамика численности автомобильного парка Краснодарского края и Крымского района и изменение структуры парка с 1998 года по 2008 год характеризуется данными, приведенными в следующей таблице 4.

Наличие автомобильных средств

Таблица 4

| наименование | Наличие автотранспортных средств автомобилей в процентах к итогу |
| --- | --- |
|  | 1999 год | 2009 год |
|  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
|  |  | грузов. | легков. | автобус | пикапы | спец. автом. |  | грузов. | легков. | автобус | пикапы | спец. автом. |
| Всего по Краснодарскому краю | 962104 100 | 112790 11,7 | 798728 83,0 | 23860 2,5 | 4158 0,4 | 22568 2,4 | 1455385 100 | 122810 8,4 | 1287175 88,5 | 25304 1,7 | 2619 0,2 | 17477 1,2 |
| Крымский район | 23650 100 | 2653 11,2 | 19923 84,2 | 557 2,4 | 77 0,3 | 440 1,9 | 35085 100 | 2538 7,2 | 31735 90,5 | 569 1,6 | 31 0,1 | 212 0,6 |

Данные по составу автотранспортных средств по Краснодарскому краю и Крымскому району в целом совпадают.

Из приведенных в таблице 21 данных следует, что среднегодовые темпы роста численности автопарка Крымского района за рассматриваемый период составили:

- в среднем по общей численности – 3,8%;

- по парку грузовых автомобилей – нет прироста;

- легковых автомобилей – 4,3%;

- автобусов – 1%.

Таким образом, очевидно, что рост общей численности автопарка Крымского района обеспечивается за счет значительного роста численности легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан.

Следует ожидать, что по мере развития экономики края, в Крымском районе произойдут существенные изменения, так как инвестиционная привлекательность всего Краснодарского края и Крымского района, в том числе растет. Проектом предусмотрен перспективный рост численности населения, как по району, так и в Крымском городском поселении.

С учетом перспективной численности населения на расчетный срок следует предполагать, что уровень автомобилизации населения в Крымском городском поселении, как и всего края в целом, будет расти и, в свою очередь, будет влиять как на экономический рост, так и на развитие дорожной отрасли. Согласно разделу «Автомобильные дороги» в составе «Схемы территориального планирования Краснодарского края», который разработан Северо-Кавказским филиалом ОАО «ГИПРОДОРНИИ» к 2030 году по краю прогнозируется увеличение количества легковых автомобилей до 350-400 единиц на 1000 жителей, что будет соответствовать существующему уровню автомобилизации в экономически развитых странах, ежегодный темп роста интенсивности движения на основных региональных дорогах составит 2,5% - 3,0%.

Предполагается, что значительно возрастает мобильность населения за счет массового использования личных автомобилей. Ожидаемая среднегодовая суточная интенсивность движения автотранспортных средств на основных региональных дорогах Крымского транспортного узла приведена в таблице 5.

Прогнозируемая среднегодовая суточная интенсивность движения

Таблица 5

| Наименование дорог | Среднегодовая суточная интенсивность движения, авт/сутки. |
| --- | --- |
|  | Приведенная к легковому автомобилю, авт/сутки. |
|  | 2009 г. | Существующая категория | 2033 г. | Проектируемая категория |
| 1. Славянск-на-Кубани – г. Крымск | 7501 11342 | II | 13500 20415 | I |
| 2. г. Крымск – с. Джигинка | 8480 12528 | III-II | 15260 22550 | I |

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего

пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным видом общественного пассажирского транспорта города является маршрутное такси. Количество внутрипоселенческих автобусных маршрутов – 14, их протяженность составляет 186 км. Количество остановок общественного транспорта в поселении – 102, в том числе с павильонами ожидания – 32.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт, ведомственный транспорт и пешеходные сообщения.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходное движение происходит по тротуарам. Общая протяженность тротуаров в городе 67 км. В большинстве своем все улицы (за исключением центральной части города) имеют тротуары только с одной стороны.      Велосипедное движение происходит в основном по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием велосипедных дорожек, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах города.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств,

оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Анализ интенсивности движения транспортных средств показывает, что за последние годы она стабильно растет. По прогнозу до 2030 года в регионе ожидается рост объектов грузо – и пассажироперевозок на 4-5% в год, что связано с темпами роста объемов производства и повышением роли края в обеспечении транспортных перевозок. Рост грузоперевозок связан в первую очередь со строительством новых портово-терминальных комплексов на Таманском полуострове и дальнейшем развитии Новороссийского, Темрюкских и Туапсинского морских портов.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития Крымского городского поселения.

Главной задачей обеспечения безопасности является организация единой совокупной системы управления безопасностью на автомобильных дорогах в условиях рыночного хозяйствования с созданием эффективного механизма регулирования транспортной деятельности под надзором федеральных исполнительных органов и органов местного самоуправления, различных общественных объединений.

Базовыми данными при принятии управленческих решений являются статистические сведения, которые формируются специалистами безопасности дорожного движения и применяются для анализа ДТП, выявления проблемных точек и негативных тенденций, оценки эффективности мер, которые направлены на сокращение количества, тяжести ДТП.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма, разработка новых подходов в популяризации правил дорожного движения, обсуждение вопросов усиления взаимодействия между ведомствами в управлении безопасностью дорожного движения, определение первоочередных мер, которые направлены на улучшение ситуации на дорогах, должны стоять на контроле у уполномоченных на то людей, которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся ситуацию на автомобильных дорогах.

Таким образом, к приоритетным задачам социального и экономического развития поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачи по сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества оказания медицинской помощи пострадавшим и т. д. Вследствие этого планируется снижение социально-экономического и демографического ущерба в результате ДТП и их последствий, что будет способствовать уменьшению темпов убыли населения Крымского городского поселения и формированию условий для его роста.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность

и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относятся к главным источникам загрязнения окружающей среды. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития

и размещения транспортной инфраструктуры Крымского городского поселения Крымского района

Проведенный анализ существующего состояния автодорожной сети городского поселения показал, что на данном этапе развития основными проблемами являются:

- технические параметры ряда автомобильных дорог и уровень технического оснащения не соответствует перспективным размерам транспортных потоков, что приведет к перегрузке дорог, особенно в период летних «пиковых» нагрузок;

- мостовые сооружения и дорожная одежда не соответствует современным нагрузкам и требуется их усиление;

- проход транзитного транспорта через город.

Транспортный узел г. Крымска только для части транспортного потока, приближающегося к городу, является конечным пунктом; другая же часть транспорта проходит город транзитом. Правильное сочетание внешних и городских путей сообщения заключается в обеспечении безопасного и удобного ввода в город транспортных потоков, изолировании транзитного транспортного автомобильного движения от местного городского, не допуская, по возможности, их совмещения на городской уличной сети.

Обоснованная организация движения транспорта на городском автотранспортном узле возможна при условии выделения из общего транспортного потока на подходах к городу транзитной части, которая должна быть по возможности изолирована от городского движения.

По существующей схеме связи внешних автомобильных дорог с городом Крымском с учетом перспективного развития городской территории, практически весь транзитный поток в западной его части от узла примыкания автомобильных дорог г.Славянск-на-Кубани – г.Крымск и г.Крымск – с. Джигинка, являются обходной до участка входа в южную часть города.

Участок автомобильной дороги г.Крымск – с.Джигинка, проходящий по улично-дорожной сети города, примыкает к автомобильной дороге федерального значения г. Краснодар – г. Новороссийск, Iой категории. Участок автомобильной дороги г.Крымск – с.Джигинка, проходящий в границах города, получает при этом значение общегородской магистрали.

Генеральным планом предусмотрено Западный обход города Крымска от узла пересечения автомобильных дорог г.Крымск – с.Джигинка и г.Крымск–х.Аккерменка с выходом на автомобильную дорогу федерального значения г.Краснодар–г.Новороссийск с учётом  её проектируемого нового направления, которое  обеспечит южный обход Крымского городского поселения. Этот  узел пересечения генеральным планом предусмотрен в разном уровне, так как перспективная интенсивность движения в узле более 7000 авт/сутки, что позволит обеспечить безопасность движения за счет устранения конфликтных пунктов между пересекающимися потоками, вследствие обеспечения непрерывного движения; повышение скорости сообщения транспорта вследствие ликвидации задержек, повышение пропускной способности примыкающих дорог в узловом сечении до уровня пропускной способности в перегонах.

Развитие автомобильных дорог Крымского транспортного узла помечено по следующим направлениям:

- приведение технического уровня существующих автомобильных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения;

- необходимость устройства объездных дорог, для исключения прохождения транзитного движения через город;

- создание производственной автодороги, обеспечивающей вынос основной части грузового автотранспорта из селитебной зоны;

- необходимость устройства транспортных развязок в разных уровнях в районе влияния городской застройки;

- предусмотреть сокращение числа железнодорожных переездов в одном уровне путем строительства путепроводов.

Связь городских путей сообщения с внегородскими автомобильными дорогами будет обеспечена по существующим направлениям с объездных дорог в местах транспортных развязок. Генеральным планом предусмотрена по внешним дорогам с двух сторон 100 метровая охранная зона. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей предусмотрена вдоль дороги полоса зеленых насаждений (шумозащитные сооружения), возможна установка экранов.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Крымского городского поселения Крымского района

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых муниципальных программ Крымского городского поселения Крымского района, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Краснодарского края и муниципальных программ муниципального образования Крымский район, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Крымского городского поселения Крымского района должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества аварийных участков.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии внутри городских автомобильных дорог общего пользования Крымского городского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

-риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

-риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования;

-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Расходование муниципального дорожного фонда Крымского городского поселения Крымского района в 2016 году (тыс. руб.):

Таблица 6

| Наименование показателя | 2016 |
| --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 36466,836 |
| Коммунальные услуги | 718,197 |
| Прочие работы, услуги | 951,389 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 745,922 |
| Итого | 38882,344 |

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Крымского городского поселения осуществляется в объемах, определенных Законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям, определенным решением Совета Крымского городского поселения от 20 декабря 2013 года № 286 «О создании муниципального дорожного фонда Крымского городского поселения Крымского района и утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Крымского городского поселения Крымского района».

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Крымского городского поселения Крымского района

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного

развития поселения

Крымское городское поселение является самым многонаселенным территориальным образованием Крымского района, концентрируя на своей территории более 40% его жителей.

Количество постоянного населения  Крымского городского поселения на 1 января 2013 года (по данным администрации) – 57874 человека, в том числе:

-г. Крымск – 57700 чел.,

-х. Верхнеадагум – 174 чел.

Современная численность постоянного населения Крымского городского поселения превышает аналогичный показатель 2007 года на 1116 человек или на 2%. Это позволяет характеризовать территорию как демографически устойчивую с тенденцией к росту. При этом движение процесса народонаселения отражает обще региональные тенденции: число умерших из года в год превышает количество рождений. Естественная убыль населения носит долговременный и устойчивый характер, несмотря на некоторое снижение ее темпов в последние годы. Современный показатель естественного воспроизводства населения устойчиво отрицательный: – 1,8 промилле. Показатель смертности превышает рождаемость в 1,2 раза.

Территория поселения имеет положительное сальдо миграции. За последние 3 года среднегодовое сальдо миграционного прироста составило 8 промилле или 460 человек в год. Благодаря регулярному притоку мигрантов компенсируются потери населения вследствие естественной убыли, демографическая ситуация остаётся стабильной с тенденцией к росту.

Перспективы среднесрочного и долгосрочного развития территории предполагают укрепление сложившейся хозяйственной специализации города как агропромышленного центра районного значения с развитым промышленным производством; усиление его транспортных и логистических функций.

В промышленном секторе на перспективу ведущим направлением останется производство пищевых продуктов за счет сохранения традиционных промышленных производств путем расширения, реконструкции и технической модернизации, а также строительства современных высокотехнологичных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья.

С позиции повышения хозяйственного освоения и развития территории  планируется усиление роли строительной отрасли в развитии экономики поселения посредством создания крупных предприятий промышленности строительных материалов, базирующихся на местном сырье. Минеральные ресурсы Крымского  района способны обеспечить развитие предприятий по  производству сухих смесей, различных бетонов, керамзита, стеновой и отделочной керамики. Кроме строительства принципиально новых объектов производственной сферы предусматривается комплексная реконструкция и модернизация существующих предприятий, в том числе производственных мощностей по выпуску кирпича, керамзита и извести.

Одним из приоритетных направлений экономики Крымского городского поселения является развитие жилищного строительства. Наличие крупных строительных организаций, территориальных резервов и развитой инфраструктуры способствуют реализации на территории города Крымска проектов строительства комплексной жилой застройки, включающей все необходимые составляющие жизнеобеспечения населения.

Рассматривается еще одно перспективное направление развития экономики муниципального образования – на основе использования транзитного положения территории, при высоком уровне транспортной инфраструктуры - развитие логистики (строительство оптовых и перевалочных баз, транспортно-логистических центров, логистических парков),  в целях транспортно-складского обслуживания ведения бизнеса.

Пилотным проектом в данной сфере является строительство логистического терминала с возможностью  оказания услуг по хранению и  перевалке грузов для обслуживания существующей промышленной зоны и потенциальных промышленных и торгово-сервисных объектов.

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

-уровнем развития общества;

-социальной структурой;

-укладом жизни;

-характером расселения по территории поселения;

-свободным временем и реальными доходами населения;

-культурно-бытовыми потребностями;

-концентрацией мест жительства и мест работы;

-ростом поселения и др.

Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или общественном транспорте). В случае сочетания нескольких способов передвижений или видов транспорта, их называют сложными или комбинированными. Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50−60%.

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15−25%.

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы городского транспорта.

В настоящее время население города обслуживается автобусными маршрутами.

Средняя эксплуатационная скорость общественного транспорта составляет от 20 до 30 км/час.

###### Определение предполагаемого количества передвижений.

Все население города делится на три группы:

Первая группа – градообразующие и градообслуживающие кадры (59%).

Вторая группа – учащиеся дневных общеобразовательных учреждений (10,10%).

Третья группа – несамодеятельное население (30,9%).

Количество населения на расчетный срок по группам.

Таблица 7

| Группа населения | Количество населения, человек |
| --- | --- |
| Градообразующие и градообслуживающие кадры | 40415 |
| Учащиеся дневных общеобразовательных учреждений | 6919 |
| Несамодеятельное население | 21166 |
| ИТОГО: | 68500 |

Средние передвижения в год.

Таблица 8

| Группа населения | Число передвижений в год |
| --- | --- |
|  | Трудовые | Деловые | Культурно-бытовые |
| 1. Градообразующие и градообслуживающие кадры | 550х0,65 | 55х0,9 | 400х0,40 |
| 2. Учащиеся дневных государственных общеобразовательных учреждений | 480х0,40 | - | 700х0,15 |
| 3. Несамодеятельное население | - | - | 350х0,15 |

Количество передвижений в действительности будет меньше, чем по нормам, так как часть населения не будет пользоваться транспортом. Для определения транспортной подвижности населения введен коэффициент пользования транспортом, зависящий от расстояния мест работы, от места проживания, возраста проживающих и других факторов.

Количество передвижений в год составляет на перспективу:

- трудовые

550х0,65х40415+480х0,40х6919=14448362+1328448=15776810 поездок;

- деловые

55х0,9х40415=2000542 передвижений;

- культурно-бытовые

400х0,40х40415+700х0,15х6919+350х0,15х21166=6466400+726495+1111215=8304110 передвижений.

Итого количество передвижений по городу составляет - 26081462 в год.

Средняя подвижность населения на 1 жителя города составляет

Пср = 26081462/68500=380 поездок.

Ориентировочный объем перевозок и работа транспорта определены из следующих условий:

- годовая транспортная подвижность – 380 поездок на 1 жителя;

- население города на перспективу составляет 68500 человек;

- средняя дальность полной поездки – 2,4 км;

- 30% поездок совершается индивидуальным транспортом.

В качестве пассажирского массового транспорта в городе и на перспективу остается автобус и маршрутное такси.

Проектом предусмотрено развитие автобусных маршрутов в связи с расширением селитебных территорий и некоторым увеличением дальности поездок и подвижности населения.

Объем перевозок автобусами по городу составляет –

((380/365)х0,7х68500)=49,92 тысяч пассажиров в сутки.

Работа транспорта составляет –

49,92х2,4=119,81 тысяч пассажиро/км/сутки

Потребный подвижной состав для обслуживания городских перевозок на проектный срок, при ориентировочной среднегодовой производительности расчетного автобуса ПАЗ – 965 тысяч пассажиро/км составляет ориентировочно 45 единиц без учета пригородных поездок.

С развитием пригородных поездок и учетом обслуживания сезонного населения это количество должно быть доведено до 50 единиц.

Кроме этого, в городе получит дальнейшее развитие система маршрутных такси, регулируемая частным предпринимательством и администрацией города.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Воздушные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории поселения не развит в связи с отсутствием судоходства на реке Адагум.

Железнодорожный транспорт играет важную роль в транспортной инфраструктуре города. По железной дороге прибывают продовольственные и промышленные товары для населения, значительный объем строительных материалов. Железнодорожным транспортом отправляется продукция, произведенная на предприятиях города.

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры Крымского городского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, местами требуют ремонта.

Межремонтные сроки эксплуатации мостов составляют 30-35 лет. После указанного срока в сооружении начинают развиваться необратимые дефекты, которые ведут к снижению грузоподъемности сооружения. В связи с вышесказанным необходимо производство своевременных ремонтных работ.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию поселения и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.

Отставание развития дорожной сети сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса городского поселения проектом Программы предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Программой даются предложения по формированию магистральной улично-дорожной сети в соответствие с нормативами.

Типовые поперечные профили проектируемых

магистральных улиц общегородского значения

а) непрерывного движения

б) регулируемого движения

Типовые поперечные профили проектируемых

магистральных улиц районного значения

а) транспортно-пешеходные

б) пешеходно-транспортные

Типовые поперечные профили проектируемых

улиц и дорог местного значения и проездов

а) улицы в жилой застройке

б) улицы промышленных и коммунальных зон

в) парковые дороги

г) проезды

д) улицы центра - бестранспортные

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах города принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Параметры уличной сети в пределах городского поселения

Таблица 9

┌────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬────────┬────────┬────────┐

│  Категория дорог   │Расчетная│Ширина │Число  │Наимень-│Наиболь-│Ширина  │

│       и улиц       │скорость │полосы │полос  │ший     │ший     │пешеход-│

│                    │движения,│движе- │движе- │радиус  │продоль-│ной     │

│                    │  км/ч   │ния, м │ния    │кривых в│ный     │части   │

│                    │         │       │       │плане, м│уклон,  │тротуа- │

│                    │         │       │       │        │о/оо    │ра, м   │

├────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┤

│

│Магистральные улицы:│         │       │       │        │        │        │

│ общегородского     │         │       │       │        │        │        │

│значения:           │         │       │       │        │        │        │

│

│ регулируемого      │   80    │ 3,50  │ 4 - 8 │  400   │   50   │  3,0   │

│движения            │         │       │       │        │        │        │

│ районного значения:│         │       │       │        │        │        │

│ транспортно-       │   70    │ 3,50  │ 2 - 4 │  250   │   60   │  2,25  │

│пешеходные          │         │       │       │        │        │        │

│ пешеходно-         │   50    │ 4,00  │   2   │  125   │   40   │  3,0   │

│транспортные        │         │       │       │        │        │        │

│Улицы и дороги мест-│         │       │       │        │        │        │

│ного значения:      │         │       │       │        │        │        │

│ улицы в жилой      │   40    │ 3,00  │ 2 - 3 │   90   │   70   │  1,5   │

│застройке           │         │       │  <*>  │        │        │        │

│                    │   30    │ 3,00  │   2   │   50   │   80   │  1,5   │

│ улицы и дороги     │   50    │ 3,50  │ 2 - 4 │   90   │   60   │  1,5   │

│научно-производст-  │   40    │ 3,50  │ 2 - 4 │   90   │   60   │  1,5   │

│венных, промышленных│         │       │       │        │        │        │

│и коммунально-      │         │       │       │        │        │        │

│складских районов   │         │       │       │        │        │        │

│ парковые дороги    │   40    │ 3,00  │   2   │   75   │   80   │   -    │

│Проезды:            │         │       │       │        │        │        │

│ основные           │   40    │ 2,75  │   2   │   50   │   70   │  1,0   │

│ второстепенные     │   30    │ 3,50  │   1   │   25   │   80   │  0,75  │

│Пешеходные улицы:   │         │       │       │        │        │        │

│ основные           │    -    │ 1,00  │   По  │   -    │   40   │   По   │

│                    │         │       │расчету│        │        │проекту │

│ второстепенные     │    -    │ 0,75  │ То же │   -    │   60   │ То же  │

│Велосипедные        │         │       │       │        │        │        │

│дорожки:            │         │       │       │        │        │        │

│ обособленные       │   20    │ 1,50  │ 1 - 2 │   30   │   40   │   -    │

│ изолированные      │   30    │ 1,50  │ 2 - 4 │   50   │   30   │   -    │

├────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┤

│    <*>  С  учетом использования  одной  полосы  для   стоянок   легковых│

│автомобилей.                                                             │

В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами городского поселения и включение улично-дорожной сети в автодорожную систему региона.

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития города, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 7 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Прогноз развития дорожной сети городского поселения

Таблица 10

| № п/п | Показатели | Ед. измере-ния | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети в том числе с асфальтобетонным покрытием | км км | 157 61 | 159 64 | 161 68 | 163 72 | 165 76 | 230 115 |
| 2 | Протяженность тротуаров, в том числе с асфальтобетонным покрытием | км км | 67 43 | 70 48 | 73 53 | 76 58 | 79 63 | 115 100 |
| 3 | Количество остановочных площадок для общественного транспорта с павильонами | шт. | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 110 |

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан.

С учетом перспективной численности населения на расчетный срок следует предполагать, что уровень автомобилизации населения в Крымском городском поселении, как и всего края в целом, будет расти и, в свою очередь, будет влиять как на экономический рост, так и на развитие дорожной отрасли. Согласно разделу «Автомобильные дороги» в составе «Схемы территориального планирования Краснодарского края», который разработан Северо-Кавказским филиалом ОАО «ГИПРОДОРНИИ» к 2030 году по краю прогнозируется увеличение количества легковых автомобилей до 350-400 единиц на 1000 жителей, что будет соответствовать существующему уровню автомобилизации в экономически развитых странах, ежегодный темп роста интенсивности движения на основных региональных дорогах составит 2,5% - 3,0%.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Диспропорция роста перевозок к объёмам финансирования дорожного хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту доли дорожно-транспортных происшествий, причиной которых служили неудовлетворительные дорожные условия. Ежегодно растет количество ДТП, связанных с неудовлетворительными условиями дорог.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, с повреждением автомобильного транспорта, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог.

Четкое выполнение мероприятий Программы позволит снизить количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий до 0.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в последние десятилетия быстро растет. Прогнозы на 2033 г. для Крымского городского поселения предполагают дальнейший рост легкового и грузового транспорта. Транспорт воздействует на окружающую среду, загрязняя атмосферу, изменяя климат, увеличивая бытовой шум. В связи с этим растет беспокойство по поводу воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Возникающий риск для здоровья требует все более срочных действий для снижения негативного воздействия и связанного с ним риска. Включение вопросов защиты окружающей среды и охраны здоровья в политику для транспорта совершенно необходимо для обеспечения устойчивости развития и снижения заболеваемости.

Чтобы оценить важность проблемы, рассмотрим ряд факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух черного дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к множеству вредных проявления для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. В Славянском городском поселении транспорт (автомобильный) служит самым главным источником бытового шума. Приблизительно 10 % населения подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ.

Связанная с транспортом двигательная активность. Исследования европейских учёных показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Психологическое и социальное воздействие. Психологическое и социальное воздействие транспорта часто не учитывают или недооценивают, несмотря на то, что оно может влиять на поведение при передвижении. Например, страх перед опасностью в связи с угрозой жизни, которую создает интенсивное движение транспорта, привел к тому, что все большее число родителей отвозит своих детей в школу на автомобиле. Одни лишь психологические и социальные механизмы, которые включаются ожидаемым воздействием транспорта, могут приводить к заболеваниям. Каждое заболевание может повлечь за собой изменение ментального и социального статуса человека или действовать на группу людей. То есть психологическое состояние и социальное положение могут непосредственно влиять на воздействие на человека факторов стресса в окружающей среде.

Альтернативным решением проблемы может стать снижение привлекательности автомобиля. Автомобиль должен использоваться гораздо реже, не повседневно, т.е. когда автомобиль используется только для того, чтобы ездить за закупками в магазины в выходные или использовать для путешествий. Нет необходимости ездить на машине на работу. Кроме того, необходимо расширять использование альтернативных способов передвижения, к каким относятся пешеходное и велосипедное.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

-сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

-мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

-уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

-стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

-разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

-обустройство автомобильных дорог   средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль них для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

-обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Крымского городского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- приведение технического уровня существующих автомобильных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения;

- необходимость устройства объездных дорог, для исключения прохождения транзитного движения через город;

- создание производственной автодороги, обеспечивающей вынос основной части грузового автотранспорта из селитебной зоны;

- необходимость устройства транспортных развязок в разных уровнях в районе влияния городской застройки;

- предусмотреть сокращение числа железнодорожных переездов в одном уровне путем строительства путепроводов.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход к более качественным транспортным услугам.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

по видам транспорта

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, реконструкции искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального значения.

Генеральным планом муниципального образования Крымское городское поселение предлагается оптимизация сложившейся транспортной структуры за счет дифференцирования транспортных осей по значимости путем реконструкции и модернизации существующих автодорог.

Данным проектом определена следующая очередность мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры планируемой территории:

- реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц;

- организация безопасных пешеходных переходов;

- строительство тротуаров;

- устройство транспортных развязок в разных уровнях;

- реконструкция и строительство новых автобусных остановок с автопавильонами;

- строительство улиц и дорог на новых проектируемых территориях.

Проектируемые транспортные схемы города являются органичным развитием сложившейся структуры с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. Связь городских путей сообщения с внегородскими автомобильными дорогами будет обеспечена по существующим направлениям с объездных дорог в местах транспортных развязок. Генеральным планом предусмотрена по внешним дорогам с двух сторон 100 метровая охранная зона. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей предусмотрена вдоль дороги полоса зеленых насаждений (шумозащитные сооружения), возможна установка экранов.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть предприятий автосервиса (станций технического обслуживания и автозаправок), новое строительство предусмотрено на участках автомобильных дорог г.Краснодар–г.Новоророссийск, западного обхода города, а также вдоль всех внешних автомобильных дорог, в том числе в хуторе Верхнеадагум.

Уникальным объектом может считаться предусмотренный генеральным планом бизнес-парк «АвтоСити», расположенный в южной части города, призванный обеспечить качественное обслуживание не только водителей, пассажиров и автомобилей транспортного направления, но и городское население, по различным направлениям, от торгово-сервисных до спортивно-развлекательных и образовательных.

Таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут следующие:

1.Учет в территориальном планировании городского поселения мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных и железных дорог федерального и регионального значения (весь период).

2.Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных и железных дорог регионального значения (весь период).

В связи с тем, что воздушный и водный транспорт на территории поселения отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

4.2. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта.

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно-контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей предусмотрено обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности.

Парк легковых индивидуальных автомобилей в городе достигнет в перспективе 68500х0,500=34250 единиц (при норме автомобилизации 500 единиц на 1 тысячу жителей). Из них 29100 (85%) автомашин – в районах усадебной застройки. Для хранения индивидуальных автомашин жителей многоквартирных домов в городе необходимо иметь гаражи на 5150 машино-мест.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1.Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

2.Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

3.Организация общественных стоянок в местах наибольшего скопления автомобилей (первая очередь – расчётный срок).

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Для поддержания экологически чистой среды на территории города Программой предусматривается система велосипедных дорожек.

Программой поселения предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию безбарьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

1. Устройство велодорожек в поперечном профиле главных улиц (расчётный срок – перспектива);

3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды (весь период).

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств

В целях упорядочения организации дорожного движения необходимо организовать внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

Для ремонта и хранения подвижного состава городского транспорта будут использоваться существующие автопредприятия.

4.5. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса городского поселения должны стать:

на первую очередь (2021 г.):

-расширение основных существующих магистральных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

-ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

-строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в городе;

на расчётный срок (2033 г.):

- устройство транспортных развязок в разных уровнях;

- устройство объездных дорог;

- строительство путепроводов.

Развитие Крымского транспортного узла должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы городского поселения необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система городского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления городского поселения.         Данные Программой предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Крымского района и органов государственной власти Краснодарского края по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734-р.

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса городского поселения должны стать:

-инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства – 2018 г;

-капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы – 2017-2033 гг.;

-размещение дорожных знаков и указателей на улицах города – 2017-2033 гг.;

-оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта – 2017-2033 гг.;

-создание инфраструктуры автосервиса – 2017-2033 гг.

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития

транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета, местного бюджета (от поступления акцизов), внебюджетные средства (спонсорские поступления).

Предполагаемые объемы и источники финансирования муниципального дорожного фонда Крымского городского поселения (тыс. руб.):

Таблица 11

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет (от поступления акцизов) | 18659,1 | 12060,1 | 12060,1 | 12060,1 | 15000 | 350000 |
| Краевой бюджет | 500,0 | 12312,4 | 12132,4 | 12312,4 | 15000 | 200000 |
| Спонсорские средства | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 19159,1 | 24192,5 | 24192,5 | 24192,5 | 30000 | 550000 |

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2033 годов составляет 671 млн.736,6 тыс. руб.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий Программы по периодам.

| Таблица 12 |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ста-тус | Годы реализа-ции | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредст-венный результат реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | район-ный бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Крымского городского поселения Крымского района на 2017-2033 годы |
| 1 | Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Крымского городского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения, развитие автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям |
| 1.1 | Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Крымского городского поселения |
| 1.1.1 | инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства; |  | 2017 | - | - | - | - | - | инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | Администрация Крымского городского поселения |
|  |  |  | 2018 | 77 | - | - | 77 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 85 | - | - | 85 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 95 | - | - | 95 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 105 | - | - | 105 | - |  |  |
|  |  |  | 2022-2033 | 1440 | - | - | 1440 | - |  |  |
|  |  |  | Всего | 1802 | - | - | 1802 | - |  |  |
| 1.1.2 | - разработка проекта организации дорожного движения; |  | 2017 | - | - | - | - | - | проект организации дорожного движения | Администрация Крымского городского поселения |
|  |  |  | 2018 | 500 | - | - | 500 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 500 | - | - | 500 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 600 | - | - | 600 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 600 | - | - | 600 | - |  |  |
|  |  |  | 2022-2033 | 7200 | - | - | 7200 | - |  |  |
|  |  |  | Всего | 9400 | - | - | 9400 | - |  |  |
| 1.1.3 | Строительство тротуаров |  | 2017 | 600 | - | - | 600 | - | подготовка проектно-сметной документации и проведение гос. экспертизы, строительство тротуаров | Администрация Крымского городского поселения |
|  |  |  | 2018 | 3923 | - | - | 3923 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 3915 | - | - | 3915 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 3705 | - | - | 3705 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 3695 | - | - | 3695 | - |  |  |
|  |  |  | 2022-2033 | 49160 | - | - | 49160 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 64998 | - | - | 64998 | - |  |  |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы |  | 2017 | 19159,1 | 500 | - | 18659,1 | - | автомобиль-ные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам | Администрация Крымского городского поселения |
|  |  |  | 2018 | 24192,5 | 12132,4 | - | 12060,1 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 24192,5 | 12132,4 | - | 12060,1 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 24192,5 | 12132,4 | - | 12060,1 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 30000 | 15000 | - | 15000 | - |  |  |
|  |  |  | 2022-2033 | 550000 | 200000 | - | 350000 | - |  |  |
|  |  |  | Всего | 671736,6 | 252437,2 | - | 419839,4 |  |  |  |
| 1.2 | Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях |
| 1.2.1 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов |  | 2017 | - | - | - | - | - | снижение дорожно-транспортных происшествий | Администрация Крымского городского поселения |
|  |  |  | 2018 | 2000 | 2000 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2000 | 2000 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2000 | 2000 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2000 | 2000 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2022-2033 | 24000 | 24000 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Всего | 33000 | 33000 | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Задача: улучшение транспортного обслуживания населения |
| 1.3.1 | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта |  | 2017 | - | - | - | - | - | создание комфортных условий для граждан | Администрация Крымского городского поселения |
|  |  |  | 2018 | 500 | - | - | 500 | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 500 | - | - | 500 | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 600 | - | - | 600 | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 600 | - | - | 600 | - |  |  |
|  |  |  | 2022-2033 | 7200 | - | - | 7200 | - |  |  |
|  |  |  | Всего | 9520 | - | - | 9520 | - |  |  |
| 1.3.2 | Строительство объектов придорожного сервиса |  | 2017 | - | - | - | - | - | Создание комфортных условий для водителей | Администрация Крымского городского поселения |
|  |  |  | 2018 | 10000 | - | - | - | 10000 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 15000 | - | - | - | 15000 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 15000 | - | - | - | 15000 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 15000 | - | - | - | 15000 |  |  |
|  |  |  | 2022-2033 | 180000 | - | - | - | 180000 |  |  |
|  |  |  | Всего | 235000 | - | - | - | 235000 |  |  |
|  |  |  | Итого по программе | 906736,6 | 252437,2 | - | 419839,4 | 235000 |  |  |

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

-оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

-оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

-оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Крымского городского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

2.Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Крымского городского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Крымского городского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы администрации Крымского городского поселения.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

-отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;

-доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, %;

-доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры Крымского городского поселения представлены в таблице 13.

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

Таблица 13

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |
| 1.1 | численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 57446 | 68500 |
| 1.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | авт./1000 чел. | 400 | 500 |
| Транспортная инфраструктура |
| 2.1 | Протяженность основных улиц и проездов, всего | км | 157 | 250 |
| 2.2 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 1 | 7 |
| 2.3 | Количество остановочных площадок для общественного транспорта с павильонами | ед. | 32 | 102 |
| 2.4 | Протяженность тротуаров | км | 67 | 250 |
| 2.5 | Протяженность линий общественного транспорта | км | 186 | 250 |
| 2.6 | Количество автозаправочных станций | ед. | 10 | 10 |
| 2.7 | Количество объектов придорожного сервиса | ед. | 5 | 11 |

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории

Крымского городского поселения Крымского района

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

-стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса городского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

-переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Крымского городского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

-экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

-правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов право применения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, краевого и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, краевых и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

-организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

-регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.